产品是把直流电能（电池、蓄电瓶）转变成交流电（一般为220V,50Hz正弦波）。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱，录像机、按摩器、风扇、照明等。通过连接线接到电瓶上，把家用电器连接到机器输出端就能使用各种电器。可使用的电器有：手机、笔记本电脑、数码摄像机、照像机、照明灯、电动剃须刀、游戏机、掌上电脑、电动工具、车载冰箱及各种旅游、野营、医疗急救电器等。这是一款采用全数码控制的设计理念，应用智慧型DSP数字化智能引擎控制，采取工频架构，新型逆变电源产品。特别适合店里环境恶劣的区域与光伏发电使用，纯正弦波输出，可以驱动所有类型负载。

- 转换效率高、启动快；

- 安全性能好：产品具备短路、过载、过/欠电压、超温5种保护功能；

- 物理性能良好：产品采用全金属外壳，散热性能好，表面硬氧化处理，耐摩擦性能好，并可抗一定外力的挤压或碰击；

- 带负载适应性与稳定性强。

- 双模式，太阳能优先和市电优先可选择性切换。

- GTR饱和压降低，载流密度大，但驱动电流较大；MOSFET驱动功率很小，开关速度快，但导通压降大，载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点，驱动功率小而饱和压降低。

- 以数字形式对信号进行采集，变换，滤波，估值，增强，压缩，识别等处理。

3.独立电路控制模块，独立的CPU进行信号处理，显示更精准，高清液晶触摸屏显示系统。

4.100%足功率变压器，条形片材烧制而成，自助技术组件，效率更高。

| 型号 | CP8 | CP12 | CP16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 | 8000W | 12000W | 16000W |
| 电池电压 | 192V | 192V | 192V |
| 转换时间 | ≤1ms |
| 输入电压 | 100/110/120/127/220/230/VAC（+25%，-36%） |
| 输入频率 | 45Hz~54Hz/55Hz~65Hz |
| 输出电压 | 市电：100/110/120/127/220/230/VAC（+11%，-13%） 逆变：100/110/120/127/220/230/VAC（±3%） |
| 输入频率 | 市电：与市电同频率 逆变：50Hz/60Hz±0.5 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 显示 | 4.3英寸触摸屏显示系统 |
| 保护 | 采用TOP充电，加快电池充电速度，延长电池使用寿命 |
| 过载保护 | 电池模式满载报警，过载110%，30S自动关机，过载120%,2S自动关机。市电模式过载不关机，蜂鸣器发出报警声。 |
| 短路保护 | 输出发生短路，机器自动关闭，故障排除后机器自动恢复输出。 |
| 低压保护 | 机器自动关闭，市电恢复时机器自动充电。 |
| 机箱尺寸(mm) | 710×380×990 |
| 包装尺寸(mm) | 910×580×1050 |
| 净重（Kg） | 85 | 95 | 130 |
| 毛重（Kg） | 100 | 110 | 145 |

木箱包装

公司：佛山市佳尔电子电器有限公司

联系人：屠晨晨

手机：18676985031

QQ：2971458483

电话：+86-757-89986729-802

传真：+86-757-89986739

网址：www.abcpower.com.cn

地址：广东省佛山市南海区罗村联和工业区空军农场一栋

# Text boxes

8K-16KW逆变器

离网太阳能发电系统专用

Special off-grid solar power system

产品介绍

产品特征

产品部件

IGBT驱动模块    DSP高速处理器  触摸屏显示系统      变压器

产品正面和背面图

正面                             背面

产品内部结构图

后背板接口

智能风扇

（温控）

旁路开关

输出开关

直流开关

维修开关

交流开关

智能风扇

（温控）

地线

交流输出（220V）

零线

火线

零线

旁路输入（220V）

市电输入（220V）

火线

地线

蓄电池负极

零线

蓄电池正极

火线

技术参数

包装图片

木箱包装

产品在系统中的应用

太阳能电池阵列

直流断路器

防雷器

蓄电池组

控制器

家用电器

12KW/192V逆变器

市电

欢迎来电，加QQ，来邮件来获取最有竞争力价格，同时，更欢迎来我厂参观指导，另外，我厂提供贴牌服务，详见以下联系方式：