JYL-CS-60型电柜智能除湿器使用说明

一、产品简介

1.1 工作原理：

充分利用温差大时，空气中的水分易凝露的特点，产品内置凝水面上产生非常低的温度（能达到-35℃），使空气中水分冷凝在凝水面，并通过排水孔排出箱体外，保持电柜内部干燥。由于电柜内水分不断减少排出箱外，柜内空气中的湿度显著下降。即使环境湿度变化，由于电柜内空气中水分非常少，也不会再产生凝露，从根本上解决了电柜内湿度困扰。

1.2 产品特点：

- 使用先进的OLED液晶显示技术。

- 界面显示清楚，内容丰富，比市场上的数码或者普通LCD拥有更好的人机界面，操作更方便，使用更简单，产品具有中英文显示，满足各类客户的需求。

- 专为电力行业设计，外形独特一体化结构，外壳采用不锈钢304且拉丝处理，做工精致，电源内置，充分考虑安全距离，安装简单，维护成本低，适用于对宽度及高度均受限制的场合。

- 迅速降低电气控制柜内湿度，将箱体中的水气冷凝后变成水直接排出箱体外，解除湿气困扰，保证电气设备运行安全，湿度稳定后自动节能环保。

- 带温湿度显示，工作阀值可调，全自动运行，外置手动开关。

- 可扩展加热器控制功能和数据通讯功能及无线接收器实现通讯功能。（根据用户需求选配）

- 传感器连接壳体且外置，能更准确及方便地采集温湿度。

1.3 产品主要技术参数：

| ( 电源：AC220V（±10%），50Hz | ( 功率：60W |
| --- | --- |
| ( 显示方式：OLED液晶显示 | ( 湿度启动阀值：65%（默认） |
| ( 除湿量：400ml/天（温度35℃，湿度85%RH工况） | ( 工作环境：温度-30℃～80℃ |
| ( 适合工作湿度范围：0%～95%RH | ( 推荐除湿空间：1～2m³ |
| (外形尺寸： 110*162*48mm（宽*高*厚） | ( 重量：1kg |

二、外形尺寸及安装孔距离

正面图                   侧面图                     背面图

三、安装

①除湿器背面有固定安装孔，用M4*12螺钉固定，安装时除湿器竖放，不得倾斜、横置，出水口必须朝下，或者用除湿器自带导轨卡扣及附板加强磁铁安装（根据用户需求选配）。

②保证除湿器四周与其他装置间有大于2厘米空间，保证侧面风扇出风口畅通。

③将出水管一端接入除湿器排水口，用卡箍固定，出水管中间保持顺直，不缠绕，

不打结，以利排水，另一端通向柜体外。

④接线端子L/N接通电源即可。

⑤辅热接口可接电加热器（根据用户需求选配），数据通信接口可外接显示控制器（根据用户需求选配）。

四、使用

4.1 操作面板说明

( 面板组成如下：

控制面板采用OLED液晶显示,四个薄膜按键组成。

1、 F1按键：上调键，菜单上移，用于选择菜单等参数设置等。

2、 F2按键：下调键，菜单下移，用于选择菜单等参数设置等。

3、 F3按键：菜单/确认键，用于打开菜单界面及子菜单设置参数或确认操作。

4、ON/OFF按键：开关键，用于手动打开或关闭设备。

上述所列为操作中要使用到的按钮说明，点击按钮有效时，设备会发出清脆“滴”声，并执行相应功能。

4.2 工作模式说明

- 自动模式（Auto）：即除湿器自动运行，根据实时检测到环境的温湿度值，来控制整个设备；当环境湿度大于设置除湿湿度时，则开始进行除湿，直到环境湿度降低到比设定湿度低5个百分点时，再停止除湿；自动模式会一直循环上面的动作。

- 强制模式(Force)：即强制除湿器进行除湿工作，选择该模式时除湿器立即开始除湿，不受环境温湿度的控制，直到时间结束（设置时间一般为24个小时），系统自动进入到自动模式。

4.3系统界面及操作流程介绍

4.3.1系统流程图：

主界面                    ①启动湿度

②加热温度

③工作模式

系统菜单      设置菜单     ④通讯设置

⑤语言选择

⑥退出菜单

(1 主界面

正在自动运行

RH:**%

T:**.*℃ WRH:**%

图4-1 系统主界面

- 按“开关键”，可以进行开机关机操作，按下开机，显示【主界面】（如图4-1），再按则关闭机器,开机默认为自动（AUTO）工作模式。

- 正在自动运行    当前的工作模式

- RH:**%          环境当前湿度值

- T：**.*℃       当前环境温度

- WRH：**%        设置的除湿启动湿度

(2 设置菜单界面

| 设置菜单 |  | 设置菜单 |
| --- | --- | --- |
| 启动湿度 ● 加热温度 工作模式 |  | 通讯设置 语言选择 退出菜单 ● |

图4-2-1 设置菜单                                     图4-2-2设置菜单

- 按“菜单/确认键”，进入【设置菜单】（如图4-2-1至图4-2-2）。在【设置菜单】界面，按“上键”和“下键”，可任意选择想要调节的参数选项，如图所示右侧蓝色圆点表示选中该项，再按“菜单/确认键”确认，则进入该选项。

(3 设置启动湿度界面

设置启动湿度

RH:**%

1加 2减 3确定

图4-3 设置启动湿度

- 进入【设置启动湿度】（如图4-3）可进行启动湿度的调节，按“上键”（加），按“下键”（减），再按“菜单/确认键”（确定），设置好后会直接回到主界面。启动湿度建议设置65%-80%之间；当环境湿度大于启动湿度时，除湿器开始进行除湿。

(4 设置加热温度界面

设置加热湿度

TP:**℃

1加 2减 3确定

图4-4 设置加热湿度

- 进入【设置加热湿度】（如图4-4）可以进行加热温度的调节，按“上键”（加），按“下键”（减），再按“菜单/确认键”（确定），设置好后会直接回到主界面。该功能一般在环境温度较低时使用，需要配合外接加热器使用，一般设置5℃，当环境温度低于5℃时则自动启动外部加热器（外部加热器根据用户需求选配）。

(5 设置工作模式界面

| 设置菜单 |  | 设置菜单 |
| --- | --- | --- |
| Auto |  | Force |
| 2切换 3确定 |  | 2切换 3确定 |

图4-5-1 设置菜单                                     图4-5-2设置菜单

- 进入【设置菜单】（如图4-5-1至4-5-2）可以选择设备的工作模式：自动模式（Auto）、强制模式(Force)。按“下键”（2切换），再按“菜单/确认键”（3确定），设置好后会直接回到主界面。

- 自动模式（Auto）：除湿器根据环境湿度情况自动运行进行除湿；

- 强制模式(Force)：除湿器强制启动除湿功能，强制时间一般设置24个小时，24小时后自动切换为自动模式。

(6 设置设备地址及通讯模式界面

| 设置设备地址 |  | 设置设备地址 |
| --- | --- | --- |
| 05 |  | 05 |
| 1加 2减 3确定 |  | 1加 2减 3确定 |

图4-6-1 设置设备地址                                  图4-6-2设置设备地址

| 通讯模式 |  | 通讯模式 |
| --- | --- | --- |
| 485 |  | WILE |
| 2切换 3确定 |  | 2切换 3确定 |

图4-6-3 通讯模式                                      图4-6-4通讯模式

- 进入【设置设备地址】（如图4-6-1至4-6-2）和【通讯模式】（如图4-6-3至4-6-4）可以选择通讯地址和通讯方式，按“上键”（加），按“下键”（减），设置设备的通讯地址，再按“菜单/确认键”（确定），则退出设置，回到主界面。

(7 设置语言选择界面

| 语言选择 |  | 语言选择 |
| --- | --- | --- |
| 中文 |  | 英文 |
| 2切换 3确定 |  | 2切换 3确定 |

图4-7-1 语言选择                                      图4-7-2语言选择

- 进入【语言选择】（如图4-7-1至4-7-2）可以使用“下键”（切换）和“菜单/确认键”（确定）切换设备的显示语言，然后会退出设置，回到主界面。目前支持中文和英文显示，其他语言可以根据客户需求添加。

(8 退出菜单界面

- 按“菜单/确认键”按钮，进入【设置菜单】（如图4-2-1至图4-2-2）,按“上键”或“下键”选择[退出菜单]，再按“菜单/确认键”确认，则自动退出设置，回到主界面。

五、质量保证

本产品自交付之日起，提供一年质量保证。在质量保证期间内，由于产品质量原因导致的产品损坏，本公司予以免费维修，必要时予以免费调换。因使用不当等非质量原因造成的损坏，或超过产品质量保证期，本公司予以终身维修和维护，其费用由客户承担。

六、装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JYL-CS-60型电柜智能除湿器（含接线端子） | 1台 |
| 2 | 硅胶排水管（直径10mm） | 1.5米 |
| 3 | 卡扣47x35x20 | 1个 |
| 4 | M4*4平头螺丝 | 12个 |
| 5 | M4*10圆头安装螺丝 | 4个 |
| 6 | 3.81带螺纹接线端子 | 1个 |
| 7 | E1008压线端子 | 10个 |
| 8 | 抱箍 | 2个 |
| 9 | 产品使用说明书、产品合格证/保修卡 | 各1份 |
| 10 | 安装板（无特殊说明不含） | 1块 |
| 11 | 强磁铁（无特殊说明不含） | 2块 |

七、制造商

制造商：无锡佳谊林电气有限公司             电  话：0510-83950850

地  址：无锡市阳山镇陆中北路82号          传  真：0510-83951870

邮  箱：wuxijyl@vip.126.com                网  址：www.jiayilin.net

技术参数变更，恕不另行通知，以实物为准。

# Text boxes

使用注意事项

本产品安装时必须垂直于地面，以方便排水 本产品使用后严禁倒置，倒置可能永久性损坏本产品